## Slide 1
오픈소스(Open Source)를 활용한 교내 (PNU) LoRaWAN 네트워크 망 구축 및 운용
중간 발표
부산대학교 정보컴퓨터공학부
201624481 박윤형 201624517 오세영

## Slide 2
목차
1. 프로젝트 선정 이유
2. LoRaWAN이란
3. 설계 및 구현

## Slide 3
프로젝트 선정 이유
01

## Slide 4
(출처: 엠브레인)
주차 문제 원인 및 이유
프로젝트의 필요성
불법 갓길 주차
프로젝트 선정 이유

## Slide 5
프로젝트의 목표
주차장 내 차량 감지
무선 통신망을 통해 데이터수집
앱을 통해 데이터 시각화
프로젝트 선정 이유

## Slide 6
요구조건:
저전력
장거리
무선 통신기술 비교
LoRa를 사용하는 이유
프로젝트 선정 이유

## Slide 7
02
LoRaWAN이란

## Slide 8
물리 계층(physical layer)
저전력 장거리 통신 기술(LPWAN) 중 하나로 국내에서 920-923MHz 대역의 주파수를 사용.
Chirp Spread Spectrum(CSS) 기술을 사용하여 전송을 함.
작은 데이터를 낮은 대역폭으로 전송하는데 적합함.
LoRa PHY and MAC layer
LoRa?
LoRaWAN이란

## Slide 9
주사 속도 (Sweep Rate)
SF 11
대역폭(Bandwidth)
Chirp Spread Spectrum(CSS)
LoRa의 CSS 사용
LoRaWAN이란

## Slide 10
LoRa 모듈 위에 구현된 통신 프로토콜.
단말장치에 사용가능한 세가지의 동작모드 클래스를 정의.
LoRa가 제공하지 않는 보안 기능을 제공해줌.
MAC 계층
LoRa PHY and MAC layer
LoRaWAN?
LoRaWAN이란

## Slide 11
LoRaWAN network architecture
Two-Layer Security
LoRaWAN이란

## Slide 12
03
설계 및 구현

## Slide 13
데이터 흐름
설계 및 구현
프로젝트 전체 구상

## Slide 14
End node
설계 및 구현

## Slide 15
End node
설계 및 구현
- End node 보드로 B-L072Z-LRWAN1을 사용
- 초음파 센서를 연결
- 주기적으로 측정된 값을 gateway로 보낸다.
end node 구성

## Slide 16
End node
설계 및 구현
End node에 센서 연결

## Slide 17
End node
설계 및 구현
HC-SR04 timing diagram
초음파센서 사용 코드
10μs 동안 trigger
Echo 신호 시간 측정

## Slide 18
End node
설계 및 구현
거리 측정 결과
센서 연결 결과

## Slide 19
LoRaWAN 서버에 end node 연결
설계 및 구현

## Slide 20
LoRaWAN 서버에 end node 연결
설계 및 구현
Device EUI
Device address
Network session key
App session key
Device EUI : 서버에서 디바이스를 구분하기 위해 사용 (unique)
Device address : 서버에서 디바이스를 구분하기 위해 사용 (not unique)
Network session key : end node와 network server간의 통신에 사용
App session key : data의 암호화/복호화에 사용

## Slide 21
LoRaWAN 서버에 end node 연결
설계 및 구현
Gateway EUI
Network server address
Gateway EUI : 서버에서 게이트웨이를 구분하기 위해 사용
Network server address : 게이트웨이에서 네트워크 서버로 접속하기 위한 주소

## Slide 22
LoRaWAN 서버에 end node 연결
설계 및 구현
측정값이 특정거리(60cm)이하일 때 payload가 01
특정거리 이상일 때 payload가 00

## Slide 23
Docker를 통한 서버 구현
설계 및 구현

## Slide 24
Docker를 통한 서버 구현
설계 및 구현
docker container 구조

## Slide 25
Docker를 통한 서버 구현
설계 및 구현
End node에서 chirpstack으로 데이터를 보낼 때
Base64로 인코딩 해서 보낸다.

## Slide 26
Docker를 통한 서버 구현
설계 및 구현

## Slide 27
Docker를 통한 서버 구현
설계 및 구현

## Slide 28
Docker를 통한 서버 구현
설계 및 구현
웹서버 동작

## Slide 29
Docker를 통한 서버 구현
설계 및 구현
(domain):3030/chirpstack
(domain):3030/app?(건물번호)
Post 요청을 처리.
건물번호에 해당하는 데이터를 출력

## Slide 30
Docker를 통한 서버 구현
설계 및 구현
building_number : 건물 번호
parking_lot_number : 주차칸 번호
Occupied : 주차칸 사용 여부 (1: 사용중, 0: 비어있음)

## Slide 31
어플리케이션 구현
설계 및 구현

## Slide 32
어플리케이션 구현
설계 및 구현
Main activity
Sub activity

## Slide 33
어플리케이션 구현
설계 및 구현

## Slide 34
감사합니다